## Slide 1
PROJET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS · 2025–2026
Dimensionnement d'une
liaison par fibre optique
Bilan de puissance, bilan de dispersion et portée maximale sans régénération — application au corridor Dakar–Thiès.
ÉTUDIANTES
Sephora BAYALA
Mariane ELOLA
ENCADREUR
Mr Boudal NIANG
CLASSE
Ingénieur de conception des télécommunications 1
Fibre optique · Dakar–Thiès
1

## Slide 2
PLAN DE LA PRÉSENTATION
Sommaire
Introduction
Contexte, problématique & objectifs
I — Fondements théoriques
Structure, principes, types & phénomènes limitants
II — Dimensionnement de la liaison
Bilans de puissance, de dispersion & portée maximale
III — Cas d'application
Scénario sénégalais : corridor Dakar–Thiès
IV — Simulation sous Excel
Classeur paramétré & analyse de sensibilité
Conclusion
Synthèse des résultats & perspectives
Fibre optique · Dakar–Thiès
2

## Slide 3
INTRODUCTION
Pourquoi dimensionner une liaison optique ?
À l'ère du tout-numérique — streaming, cloud, 5G, IoT — la demande de débit croît de façon exponentielle.
La fibre optique est la colonne vertébrale des réseaux : débits du Tbit/s, atténuation < 0,2 dB/km, immunité aux interférences. Au Sénégal : câble ACE, backbone Sonatel/Orange, FTTH.
Problématique Comment garantir, avant déploiement, qu'un signal reste exploitable de l'émetteur au récepteur malgré les pertes de propagation ?
TROIS ENJEUX INTERDÉPENDANTS
Atténuation
Consomme le budget de puissance, km après km
Dispersion chromatique
Élargit les impulsions, limite le débit
PMD
Retard entre polarisations, critique aux hauts débits
0,2 dB/km
Atténuation
Tbit/s
Débit
4 500 km
Réseau Sénégal
Fibre optique · Dakar–Thiès
3

## Slide 4
INTRODUCTION
Objectifs du projet
01
Maîtriser le bilan optique
Comprendre les phénomènes limitants — atténuation, dispersion, PMD — et choisir le type de fibre adapté à chaque scénario.
02
Établir les bilans de liaison
Calculer le bilan de puissance et de dispersion d'une liaison réelle, en déduire la portée maximale sans régénération et justifier les équipements (EDFA).
03
Valider par simulation
Confirmer les résultats via un classeur Excel paramétré et une analyse de sensibilité (fibre, source, débit, marge) sur un cas concret ouest-africain.
Fibre optique · Dakar–Thiès
4

## Slide 5
PARTIE I
Fondements théoriques
Les principes physiques de la propagation guidée de la lumière.
Structure d'une fibre optique
Réflexion totale interne & loi de Snell-Descartes
Types de fibres : multimode & monomode
Phénomènes limitants : atténuation, dispersion, PMD
Fibre optique · Dakar–Thiès
5

## Slide 6
I — FONDEMENTS THÉORIQUES
Structure d'une fibre optique
Figure : structure d'une fibre optique
Le cœur
Indice n₁, matériau transparent. La lumière s'y propage. Ø ≈ 8–10 µm (monomode), 50–62,5 µm (multimode).
La gaine optique
Indice n₂ < n₁ → confinement par réflexion totale interne. Ø extérieur normalisé à 125 µm.
Le revêtement
Protection mécanique (chocs, abrasion) ; bloque la lumière résiduelle. Aucun rôle optique.
Paramètre clé : Δn = n₁ − n₂ — plus Δn est faible, plus le guidage est progressif (fibres à gradient d'indice).
Fibre optique · Dakar–Thiès
6

## Slide 7
I — FONDEMENTS THÉORIQUES
Principe : la réflexion totale interne
Figure : réflexion totale interne (rayons D₁ direct, D₂ réfléchi)
Indice n = c / v : plus n est grand, plus la lumière est lente.
Au-delà de l'angle critique, le rayon est intégralement réfléchi et reste guidé.
θmax (angle d'acceptance) conditionne le couplage source–fibre.
Le guidage repose sur la réflexion totale interne, rendue possible par la structure cœur/gaine (n₂ < n₁).
Loi de Snell-Descartes
n₁ · sin(i₁) = n₂ · sin(i₂)
Ouverture numérique
ON = sin(θmax) = √(n₁² − n₂²)
θmax (angle d'acceptance) conditionne le couplage source–fibre.
Fibre optique · Dakar–Thiès
7

## Slide 8
I — FONDEMENTS THÉORIQUES
Types de fibres optiques
Multimode — saut d'indice
Indice de cœur constant → forte dispersion modale. Débit/portée limités, réseaux courts.
Multimode — gradient d'indice
Indice parabolique → temps de propagation égalisés. BP 200–1500 MHz·km.
Monomode
Un seul mode guidé (V < 2,4). Dispersion quasi nulle, BP > 10 GHz·km, longue distance.
Fibre optique · Dakar–Thiès
8

## Slide 9
I — FONDEMENTS THÉORIQUES
Les phénomènes limitants
Atténuation
P(L) = P₀ · 10^(−α·L/10)
Absorption + diffusion Rayleigh. Fenêtres : 850 (2–3), 1310 (0,35), 1550 nm (0,2 dB/km).
Dispersion chromatique
ΔT = D · L · Δλ
Vitesse de groupe variable avec λ → élargissement. G.652 : D ≈ 17 ps/(nm·km).
Dispersion de polarisation
ΔT = PMD · √L
Asymétrie du cœur → retard (DGD). G.652.D : < 0,1 ps/√km. Critique > 10 Gbit/s.
Éléments passifs
Connecteurs & épissures
Connecteurs : 0,3–0,5 dB. Épissures par fusion : < 0,1 dB. À comptabiliser.
Fibre optique · Dakar–Thiès
9

## Slide 10
PARTIE II
Dimensionnement de la liaison
Quantifier les contraintes pour déterminer la portée maximale exploitable.
Bilan de puissance — budget & portée limitée par l'atténuation
Bilan de dispersion — chromatique & PMD
Portée maximale sans régénération
Comparaison & choix de la fibre
Fibre optique · Dakar–Thiès
10

## Slide 11
II — DIMENSIONNEMENT
Bilan de puissance : le principe
Vérifier que la puissance reçue reste supérieure à la sensibilité du récepteur — un inventaire de toutes les pertes et gains de l'émetteur au récepteur.
Condition de viabilité
Pé − αeff·L − αconn − Msys ≥ Pr min
Soit, sous forme de budget de liaison :
Budget = Pé − Pr min ≥ αeff·L + αconn + Msys
C'est cette inégalité qui fixe la portée maximale de la liaison.
LES TERMES DU BILAN
Pé
Puissance émise par le laser (dBm)
αeff
Atténuation linéique effective (dB/km)
L
Longueur de la liaison (km)
αconn
Pertes des connecteurs (dB)
Msys
Marge système — vieillissement, maintenance (dB)
Pr min
Sensibilité minimale du récepteur (dBm)
Fibre optique · Dakar–Thiès
11
Notes: Le bilan de puissance consiste à vérifier que la puissance reçue reste toujours supérieure à la sensibilité minimale du récepteur. C'est un inventaire complet de toutes les pertes entre l'émetteur et le récepteur. La condition de viabilité s'écrit : la puissance émise, moins l'atténuation effective fois la longueur, moins les pertes de connecteurs, moins la marge système, doit rester supérieure ou égale à la sensibilité minimale du récepteur. Reformulé en termes de budget de liaison, c'est cette inégalité qui fixe la portée maximale que peut atteindre notre liaison sans dégradation du signal.

## Slide 12
II — DIMENSIONNEMENT
Bilan de puissance : application numérique
+3 / −28 dBm
Pé (laser DFB) / Pr min (PIN)
31 dB
Budget de liaison
4,2 dB
Pertes fixes (connecteurs + marge)
0,2125 dB/km
Atténuation effective αeff
RÉPARTITION DU BUDGET (31 DB)
Propagation dans la fibre = 26,8 dB
Pertes fixes 4,2 dB
L att = Budget propagation / αeff = 26,8 / 0,2125
Transmission à 10 Gbit/s sans amplificateur ni régénérateur sur cette distance.
≈ 126 km
Fibre optique · Dakar–Thiès
12
Notes: Concrètement, pour notre scénario : nous utilisons un laser DFB émettant à 3 dBm, avec un récepteur de sensibilité moins 28 dBm, ce qui donne un budget de liaison de 31 dB. Les pertes fixes — connecteurs et marge système — représentent 4,2 dB, laissant 26,8 dB disponibles pour la propagation dans la fibre. Avec une atténuation effective de 0,2125 dB par kilomètre, la portée maximale limitée par l'atténuation est de 26,8 divisé par 0,2125, soit environ 126 kilomètres. Cela signifie que l'on peut transmettre à 10 gigabits par seconde sans amplificateur ni régénérateur jusqu'à cette distance.
Budget propagation = Budget – Pertes fixes = 31 – 4,2 = 26,8 dB

## Slide 13
II — DIMENSIONNEMENT
Bilan de dispersion : dispersion chromatique
La source laser n'est pas parfaitement monochromatique (largeur Δλ). Les composantes spectrales arrivent décalées → élargissement de l'impulsion et interférence entre symboles (ISI).
Durée d'un bit (10 Gbit/s, NRZ)
T = 1/B = 100 ps
Critère admissible
ΔT_CD ≤ T/4 = 25 ps
Élargissement
ΔT_CD = D · L · Δλ
PORTÉE LIMITÉE PAR LA CD
L_CD = ΔT_CD / (D · Δλ) = 25 / 0,17
≈ 147 km
Marge de +21 km vs l'atténuation (126 km). La CD n'est pas la contrainte dominante, grâce à la faible largeur spectrale de la source DFB.
Fibre optique · Dakar–Thiès
13
Notes: La source laser n'est jamais parfaitement monochromatique : elle a une certaine largeur spectrale, Δλ. Les différentes composantes de cette lumière voyagent à des vitesses légèrement différentes, ce qui élargit l'impulsion au cours de la propagation et peut créer des interférences entre symboles voisins. À 10 gigabits par seconde, avec une modulation NRZ, la durée d'un bit est de 100 picosecondes. On admet généralement que l'élargissement ne doit pas dépasser un quart de cette durée, soit 25 picosecondes. L'élargissement réel s'obtient par Δt égale D fois L fois Δλ. En isolant la longueur, on trouve une portée maximale limitée par la dispersion chromatique de 25 divisé par 0,17, soit environ 147 kilomètres. Cela nous laisse une marge de 21 kilomètres par rapport à la limite imposée par l'atténuation : la dispersion chromatique n'est donc pas la contrainte dominante ici, grâce à la faible largeur spectrale de notre source DFB.
B = 10 Gbit/s : débit binaire cible de la liaison
ΔT_CD : élargissement temporel de l'impulsion (ps)
D = 17 ps/(nm·km) : coefficient de dispersion chromatique de la fibre G.652 à 1550 nm, qui quantifie le retard accumulé par unité de longueur d'onde et par kilomètre de fibre
L : longueur de la liaison (km)
Δλ = 0,01 nm : largeur spectrale de la source laser DFB, qui représente l'étalement en longueur d'onde du signal émis.

## Slide 14
II — DIMENSIONNEMENT
Bilan de dispersion : la PMD
Les imperfections géométriques du cœur (ellipticité, contraintes) décomposent le signal en deux polarisations de vitesses différentes → retard différentiel de groupe (DGD). Phénomène statistique, accumulé en √L.
Critère (plus sévère)
ΔT_PMD ≤ T/10 = 10 ps
Élargissement statistique
ΔT_PMD = PMD · √L
Coefficient G.652.D
PMD = 0,05 ps/√km
PORTÉE LIMITÉE PAR LA PMD
L_PMD = (ΔT_PMD / PMD)² = (200)²
≈ 40 000 km
Totalement non contraignante à 10 Gbit/s. Devient critique au-delà de 40–100 Gbit/s (fibres à très faible PMD ou compensation électronique).
Fibre optique · Dakar–Thiès
14
Notes: Dispersion modale de polarisation (PMD)
Les imperfections géométriques du cœur de la fibre — une légère ellipticité, des contraintes mécaniques — décomposent le signal en deux polarisations qui se propagent à des vitesses différentes. Ce retard différentiel de groupe, ou DGD, est un phénomène statistique qui s'accumule en racine carrée de la longueur, et non proportionnellement à L. Le critère ici est plus sévère : l'élargissement ne doit pas dépasser un dixième de la durée d'un bit, soit 10 picosecondes. Avec un coefficient PMD de 0,05 picoseconde par racine de kilomètre pour notre fibre G.652.D, on obtient une portée maximale théorique de 40 000 kilomètres. C'est totalement non contraignant pour notre liaison à 10 gigabits par seconde — ce phénomène ne devient critique qu'au-delà de 40 à 100 gigabits par seconde.

## Slide 15
II — DIMENSIONNEMENT
Portée maximale sans régénération
La contrainte la plus restrictive fixe la portée réelle :
L_max = min(L_att, L_CD, L_PMD)
= min(126 ; 147 ; 40 000)
126 km
limités par l'atténuation — sans aucun amplificateur ni régénérateur, à 10 Gbit/s.
LES TROIS CONTRAINTES (km)
Atténuation
126 km
OUI — contrainte principale
Dispersion chromatique
147 km
Non (marge 21 km)
PMD
40 000 km
Non — 40 000 km
Fibre optique · Dakar–Thiès
15
Notes: La portée réelle d'une liaison est toujours fixée par la contrainte la plus restrictive parmi les trois calculées. On prend donc le minimum entre la portée limitée par l'atténuation, 126 kilomètres, celle limitée par la dispersion chromatique, 147 kilomètres, et celle limitée par la PMD, 40 000 kilomètres. Le minimum des trois est 126 kilomètres, imposé par l'atténuation. C'est cette valeur qui définit la limite réelle de notre liaison sans aucun équipement d'amplification ou de régénération.

## Slide 16
II — DIMENSIONNEMENT
Au-delà de 126 km : deux solutions
Amplification optique — EDFA
Erbium Doped Fiber Amplifier
Compense l'atténuation dans le domaine optique
Placé tous les 80–100 km, gain 20–30 dB
Transparent au débit et au format
Bande C : 1530–1565 nm
Solution privilégiée
Régénération 3R
Re-amplification + Re-mise en forme + Re-synchronisation
Conversion optique → électrique → optique
Restaure le niveau, corrige CD/PMD
Récupère l'horloge, élimine la gigue
Dépendante du débit → moins flexible
Remise à zéro complète
Fibre optique · Dakar–Thiès
16

## Slide 17
II — DIMENSIONNEMENT
Comparaison des fibres normalisées ITU-T
Critère | G.652 (SMF) | G.655 (NZDSF) | G.657 (Bending) | G.957 (SDH)
Atténuation | 0,20 dB/km | 0,20 dB/km | 0,20 dB/km | 0,25 dB/km
Dispersion D | 17 ps/(nm·km) | ≈ 4 ps/(nm·km) | 17 ps/(nm·km) | 17 ps/(nm·km)
L_att | ≈ 126 km | ≈ 126 km | ≈ 126 km | ≈ 100 km
L_CD (10 Gbit/s) | ≈ 147 km | ≈ 625 km | ≈ 147 km | ≈ 147 km
Courbure min. | 30 mm | 30 mm | 5 mm | —
WDM / Coût | Partielle / faible | Optimale / moyen | Partielle / moyen | Non adaptée / faible
Application | Backbone national | WDM/DWDM, sous-marin | FTTH, accès | Métro SDH
* G.957 : atténuation/portée pénalisées + avantage marquant de la fibre
Fibre optique · Dakar–Thiès
17
Notes: Nous avons comparé quatre types de fibres normalisées par l'UIT-T. La G.652, fibre monomode standard, offre 0,20 dB par kilomètre d'atténuation et une dispersion de 17 picosecondes par nanomètre-kilomètre, pour une portée de 126 kilomètres limitée par l'atténuation. La G.655, ou NZDSF, a la même atténuation mais une dispersion bien plus faible, environ 4, ce qui repousse sa limite par dispersion à 625 kilomètres — elle est optimisée pour le WDM et les liaisons sous-marines. La G.657 a des caractéristiques proches de la G.652 mais avec un rayon de courbure minimal beaucoup plus faible, 5 millimètres contre 30, ce qui la destine aux réseaux d'accès FTTH. Enfin, la G.957, utilisée en SDH métropolitain, a une atténuation plus élevée, 0,25 dB par kilomètre, ce qui pénalise sa portée à 100 kilomètres.

## Slide 18
II — DIMENSIONNEMENT
Choix de la fibre : G.652.D
G.652.D
Fibre monomode standard (SMF) — le choix sans ambiguïté pour une liaison backbone à 10 Gbit/s en contexte ouest-africain.
Les autres écartées : G.655 (si DWDM > 40 canaux), G.657 (accès résidentiel), G.957 (0,25 dB/km, limitée SDH).
1. Adéquation aux performances
Satisfait le bilan de puissance (126 km) et de dispersion (147 km) à 10 Gbit/s, sans compensation.
2. Maturité & disponibilité
Fibre la plus répandue au monde, multi-fournisseurs, coûts maîtrisés — déterminant en Afrique de l'Ouest.
3. Compatibilité infrastructure
Les réseaux déployés au Sénégal reposent sur de la G.652 → continuité et interopérabilité sans surcoût.
4. Potentiel d'évolution
PMD ≤ 0,1 ps/√km : marge vers 40 Gbit/s et WDM jusqu'à 16 longueurs d'onde.
Fibre optique · Dakar–Thiès
18
Notes: Nous avons retenu la fibre G.652.D pour quatre raisons. Premièrement, l'adéquation aux performances : elle satisfait à la fois le bilan de puissance, 126 kilomètres, et le bilan de dispersion, 147 kilomètres, à 10 gigabits par seconde, sans nécessiter de compensation. Deuxièmement, sa maturité et sa disponibilité : c'est la fibre la plus répandue au monde, disponible chez de nombreux fournisseurs, à coût maîtrisé — un critère déterminant en Afrique de l'Ouest. Troisièmement, la compatibilité avec l'infrastructure existante : les réseaux déjà déployés au Sénégal reposent sur de la G.652, garantissant continuité et interopérabilité sans surcoût. Quatrièmement, son potentiel d'évolution : avec une PMD inférieure à 0,1 picoseconde par racine de kilomètre, elle conserve une marge pour évoluer vers 40 gigabits par seconde et le multiplexage en longueur d'onde.

## Slide 19
PARTIE III
Cas d'application
Scénario sénégalais : la liaison du corridor Dakar–Thiès.
Contexte national des télécommunications
Importance stratégique de l'axe Dakar–Thiès
Faisabilité technique de la liaison sur 65 km
Fibre optique · Dakar–Thiès
19

## Slide 20
III — CAS D'APPLICATION
Scénario : liaison Dakar – Thiès
Contexte national
Le Sénégal compte plus de 4 500 km de fibre déployés, renforcés par le Projet National Large Bande. Le corridor Dakar–Thiès–Mbour est l'épine dorsale du réseau : forte demande en données entre opérateurs, entreprises et administrations.
Faisabilité technique
65 km ≪ 126 km : transmission garantie sans amplificateur
Génie civil existant (conduites, fourreaux, emprise ferroviaire)
Forte densité économique → demande qui justifie l'investissement
Aligné sur le Plan Sénégal Numérique 2025 (THD, 4G/5G)
PARAMÈTRES DE LA LIAISON
65 km
Distance Dakar – Thiès
G.652.D
Fibre monomode, 1550 nm
10 Gbit/s
Débit cible, modulation NRZ
Sans régénération
Marge de puissance confortable
Fibre optique · Dakar–Thiès
20

## Slide 21
IV — SIMULATION
Validation sous Excel
Objectif du classeur Excel
Reproduire toutes les formules des bilans de puissance et de dispersion pour automatiser les calculs, limiter les erreurs et faire varier les hypothèses afin d'observer leur influence sur la portée.
Organisation du classeur
Feuille « Hypothèses » : tous les paramètres d'entrée (Pé, Pr min, α, D, Δλ, débit)
Feuilles bilans : formules des sections III.1 & III.2, référencées aux cellules
Graphiques : puissance reçue & marge de liaison en fonction de la distance
Tableau de synthèse : les trois portées + analyse de sensibilité
Portée dimensionnante
Atténuation : 126,1 km ≫ 65 km — marge confortable
Analyse de sensibilité
Un paramètre varié à la fois : fibre, marge, source, débit
Leviers déterminants
Type de fibre, débit & source > marge système
Choix confirmés
G.652.D · laser DFB · 10 Gbit/s bien adaptés
Fibre optique · Dakar–Thiès
21
Notes: Pas de souci, je t'explique ce que ce tableau montre, ligne par ligne.
L'idée générale : on part d'un cas de référence (la fibre G.652, débit 10 Gbit/s, etc. — ce qu'on a utilisé partout dans le rapport), puis on change une seule chose à la fois pour voir ce qui se passe sur la portée. C'est ça, une "analyse de sensibilité" : tester "et si on changeait ce paramètre, qu'est-ce que ça donnerait ?"
Les deux dernières colonnes sont les résultats qui nous intéressent :
L_att = jusqu'où on peut aller avant que le signal devienne trop faible (limite par l'atténuation)
L_CD = jusqu'où on peut aller avant que le signal devienne trop "flou" dans le temps (limite par la dispersion)
Ligne par ligne, ce que ça veut dire :
Les 3 premières lignes (G.652, G.655, G.957) : on change le type de fibre. On voit que G.957 a une atténuation plus forte (0,25 au lieu de 0,20), donc sa portée par atténuation tombe à 102 km au lieu de 126 km — la fibre est moins bonne.
Les 2 lignes suivantes (Marge 1 dB, Marge 5 dB) : on change la marge de sécurité. Avec moins de marge (1 dB), on peut aller plus loin (135 km) ; avec plus de marge (5 dB, plus prudent), on va moins loin (116 km). Logique : plus on se réserve de la sécurité, moins on a de portée disponible.
Les 3 lignes sur les sources optiques (DFB, FP, DEL) : on change la qualité du laser. Plus le spectre de la source est large (DEL = 2 nm, très large), plus L_CD s'écroule (0,7 km seulement !). Ça montre que sans un bon laser DFB, la liaison ne marcherait même pas sur 1 km à cause de la dispersion.
Les 3 lignes sur le débit (2,5 / 10 / 40 Gbit/s) : plus on veut transmettre vite, moins on peut aller loin avant que la dispersion devienne un problème (588 km à 2,5 Gbit/s, mais seulement 37 km à 40 Gbit/s).
Ce qu'il faut retenir pour la soutenance : ce tableau montre que tu as testé "et si" sur plusieurs paramètres, pas juste un seul scénario figé — ça donne plus de crédibilité au mot "simulation".
Qu'est-ce qui reste flou — une ligne en particulier, ou le principe général ?

## Slide 22
CONCLUSION
Une liaison maîtrisée, des perspectives ouvertes
10 Gbit/s sur 65 km
Transmission validée sans régénération, marge de puissance confortable.
Portée max ≈ 126 km
Limitée par l'atténuation ; CD (147 km) et PMD (40 000 km) non contraignantes.
G.652.D retenue
Performances, maturité, compatibilité réseau & potentiel d'évolution.
Perspectives La fibre optique est au cœur de la transformation numérique du Sénégal (Plan Sénégal Numérique 2025, FTTH). Validés sous Excel, ces résultats ouvrent vers le WDM/DWDM à 40–100 Gbit/s — fibre G.655 NZDSF & amplificateurs EDFA — la prochaine frontière des réseaux africains.
Fibre optique · Dakar–Thiès
22

## Slide 23
MERCI DE VOTRE ATTENTION
Questions & discussion
Sephora BAYALA • Mariane ELOLA
Encadreur : Mr Boudal NIANG — Ingénieur de conception des télécommunications 1
École Supérieure Multinationale des Télécommunications (ESMT)
Fibre optique · Dakar–Thiès
23